Verzeichnis der Beschäftigten über Tätigkeiten mit krebserzeugenden und keimzellmutagenen Stoffen (KM) nach § 14 Abs. 3 GefStoffV und TRGS 410
Musterverzeichnis Musikinstrumente-Herstellung (nicht abschließend, Beispiel für einen Beschäftigten)

| Tätigkeit | Eingesetzter/freiwerdender Stoff/Produkt mit KM-Eigenschaften | Höhe der Exposition | Dauer der Exposition |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stunden/Tag | Tage/Woche | Wochen/Jahr |
| Sägen bei der Musikinstrumente-Herstellung | Holzstaub* | Inhalativ: 4,048 mg/m³ (E-Fraktion) 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 30.07.21) |  |  |  |
| Schleifen bei der Musikinstrumente-Herstellung | Holzstaub* | Inhalativ: 4,915 mg/m³ (E-Fraktion) 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 30.07.21) |  |  |  |
| Trockenschleifen bei der Musikinstrumente-Herstellung | Holzstaub* | Inhalativ: 6,346 mg/m³ (E-Fraktion) 95 %-Wert aus der MEGA-Auswertung (Datenstand 30.07.21) |  |  |  |

95 %-Wert der MEGA-Auswertung: 95 % der vorhandenen Konzentrationswerte liegen unterhalb, die restlichen 5 % oberhalb dieses Wertes.

* Es können verschiedenste Hölzer zum Einsatz kommen wie beispielsweise Ahorn, Buche, Ebenholz, Eiche, Linde, Mahagony, Palisander, Pappel, Weide, … (nicht abschließend).